## Slide 1: 시작
: 도시의 신호, 당신의 시간으로 바꾸다

## Slide 2: 앱 개요
본 앱은 교차로의 신호 주기 정보를 시각화하는 교통 정보 플랫폼입니다.
지역별 신호등의 점등 패턴을 분석하여 사용자에게 실시간 정보를 제공합니다.
사용자는 위치 기반으로 교차로 정보를 조회하며, 시간대별 패턴을 시각적으로 확인할 수 있습니다.

## Slide 3: 앱 진입 흐름

## Slide 4: 핵심 기능 요약
지도 기반 신호등 마커 표시
지역별 신호 데이터를 바탕으로 지도 위 데이터 시각화
마커 클릭 시 실시간 정보 표시
현재 점등 상태, 신호 주기, 남은 시간 계산
마커 드래그로 위치 수정 가능
변경된 좌표는 앱에 저장되고 이메일로 자동 제보됨
내 위치 실시간 추적
GPS 기반 위치를 지도 위에 표시하며 자동 카메라 이동
간편 설정 패널
지도 내 우측 패널을 통해 지역/신호등 변경
1
2
3
4
5

## Slide 5: 지도 기반 신호등 마커 표시
지역별 신호 데이터를 불러와 Google 지도에 신호등 마커를 표시합니다
JSON 데이터를 바탕으로 각 좌표에 신호등을 자동 배치합니다
마커를 누르면 해당 신호등의 실시간 정보까지 확인할 수 있습니다.

## Slide 6: 신호등 클릭 , 실시간 정보 바텀시트
신호등 마커를 클릭하면 현재 교차로의 신호주기를 시각화한 정보가 하단에 표시됩니다
현재 신호 상태(예: 녹색, 적색), 다음 신호까지 남은 시간, 전체 사이클 구성 정보를 실시간으로 안내합니다
시간은 앱 실행 기준 실시간으로 계산되며, 예측 정확도를 높여 사용자가 상황을 빠르게 인식할 수 있게 돕습니다

## Slide 7: 내 위치 실시간 추적 기능
지도 화면에서 사용자의 현재 위치를 실시간으로 표시합니다
위치가 바뀌면 지도 중심도 자동으로 따라 이동해 사용자가 현 위치 기준으로 신호 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다.
앱 내 위치 버튼을 활성화하면 손쉽게 내 위치로 복귀할 수 있어 사용자 편의성과 현장 활용도가 높습니다

## Slide 8: 마커 드래그 &제보기능
사용자는 신호등 마커를 드래그하여 위치를 수정할 수 있습니다.
수정된 위치는 앱 내부에 자동 저장되며, 운영자 이메일로 JSON 형식으로 자동 제보됩니다
실시간 위치 반영을 통해 사용자 참여 기반의 교통 데이터 정교화를 실현합니다.

## Slide 9: 설정 패널 UI 및 기능
지도 우측 상단 메뉴를 통해 설정 패널을 열 수 있습니다.
설정 패널은 지역 선택 기능을 지원하며, 향후 신호등 필터링 및 앱 정보 안내 기능 등이 확장될 예정입니다
전체 UI는 앱 컬러 톤을 유지해 일관된 사용 경험을 제공합니다

## Slide 10: 원시 데이터 (CSV형태)
구리시 신호등 CSV 파일 일부
위치 좌표, 신호 방식, 점등 시간 정보가 혼합되어 있음
예: 위치만 있고 시간은 ‘non’으로 표기된 경우도 다수
필터링
&정제 로직
‘non’,’N’,’n’,’ ‘ 등 전부 ‘정보 없음＇으로 일괄 처리
‘신호등화방식’,’신호등화시간＇이 있는 행만 추출
위도/경도 값이 정확한 항목한 필터링
JSON 변환
& 앱 내 적용
정제된 데이터를 JSON으로 변환
앱 내 마커 로딩 시 이 JSON파일을 기준으로 지도에 출력

## Slide 11: 직접 설계한 신호등 패턴 분류 로직 (직접 설계)
수집된 CSV 데이터의 ‘신호등화방식＇과 ‘신호등화시간‘ 값을 기반으로 직접 6가지 케이스(패턴)로 분류하여 처리 로직을 설계했습니다
각 케이스는 시간 순서대로 신호등의 점등 순서와 지속 시간을 계산하며 실시간으로 신호 상태를 판단할 수 있도록 합니다
복잡한 패턴에도 대응하기 위해 fallback(default )로직도 함께 구현했습니다
구체 코드예시
케이스 예시
케이스 1 : 적색 –녹색 – 황색
케이스 2 : 녹색- 황색 – 적색
케이스 3 : 녹색- 황색 – 적색 (with 적색 연장 )
케이스 4 : 녹색 + 황색+화살 – 적색 +황색 – 적색+적색
케이스 5 : 녹색 – 황색- 녹화살 – 황색 – 적색
케이스 6 : 기타/예외 로직 처리 (fall back)
사용자가 신호등을 클릭하면 해당 패턴에 따라 현재 신호와 다음 신호까지 남은 시간을 계산해줍니다

## Slide 12: 시작 앱만의 차별화 포인트
신호등 중심의 교통 시각화
교차로 위치 기준이 아닌 ‘신호등 위치＇자체를 지도에 표시
실시간 점등 상태까지 예측하여 사용자 행동 유도 가능
2. 사용자 피드백 기반 제보 시스템
-마커를 드래그해 위치 수정 가능
-운영자에게 즉시 이메일 전송 및 로컬 저장 기능까지 구현
3. 상황 대응형 UI/UX
-보행자 데이터 미제공 시 선택 차단 및 경고창 표시
-설정 패널, 바텀시트 등 직관적 인터페이스로 사용자 피로도 최소화

## Slide 13: 실시간 교통 정보, 그 이상을 위한 시작
* 정확한 신호 주기 정보 제공
: 보행자 및 운전자 모두 안전한 판단 가능
*사용자 중심의 교통 데이터 개선
: 실시간 제보 기능으로 오차 데이터 개선 가능
*직관적인 시각화로 정보 접근성 향상
: 교통 약자와 고령자도 쉽게 활용 가능
* 공공 데이터 + 사용자 제보 기반 DB 확장
: 전국 단위 신호 정보 플랫폼으로 발전 가능
* AI/머신 러닝 기반 예측 모델 적용
: 도로 상황에 맞춘 스마트 신호 예측 가능
*차량 내비게이션/교통 시스템 연동
: 교통 흐름 최적화를 위한 모듈화 설계 가능
사용자 관점 중심
기술/서비스 관점 중심

## Slide 14
감사합니다